| Foglio di lavoro No.____ | Alta Atmosfera (Stratosfera) | classe | Data |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Questionario di meteorologia | nome |

| Trova le risposte giuste : |
| --- |
| 1. Perché i palloni sonda meteorologici bruciano ad una quota compresa tra i 30 e i 35 chilometri? I palloni bruciano, perché: |
| ( | a) in queste regioni volano uccelli molto aggressivi. |
| ( | b) la pressione dell'aria diminuisce con l'aumento della quota e i gas che si trova dentro il pallone si espande sempre di più. |
| ( | c) i palloni sono forniti di un meccanismo di autodistruzione che fa esplodere il pallone a queste altitudini. |
| ( | d) a queste quote la luce solare distrugge la gomma del pallone. |
| 2. Quale dei seguenti metodi di misura utilizza l'interazione tra molecole e luce? |
| ( | a) SONAR |
| ( | b) SODAR |
| ( | c) LIDAR |
| ( | d) RADAR |
| 3. Quale strumento di misurazione è utilizzato per fare delle misure ad altitudini superiori ai 40 km? |
| ( | a) satelliti |
| ( | b) dirigibili |
| ( | c) palloni meteorologici |
| ( | d) aerei da ricerca |
| 4. Qual’è la porzione di stratosfera occupata dallo strato di ozono? E' circa: |
| ( | a) 1/10 |
| ( | b) 1/1000 |
| ( | c) 1/1000 000 |
| ( | d) 1/1000 000 000 |
| 5. Quale/i affermazione/i è/sono vera/e? |
| ( | a) Nella troposfera, la temperatura aumenta con l'aumento dell'altitudine. |
| ( | b) La tropopausa è una regione molto calma dell'atmosfera. |
| ( | c) Nella stratosfera, la temperatura diminuisce con l'aumento dell'altitudine. |
| ( | d) La tropopausa è caratterizzata da un minimo di temperatura. |
| 6. Qual'è la pressione dell'aria ad un'altezza di 11.000 metri? E' circa: |
| ( | a) 500 hPa. |
| ( | b) 250 hPa. |
| ( | c) 120 hPa. |
| ( | d) 60 hPa. |